Часть II “ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" документации об открытом конкурсе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление комплекта оборудования фасовочно-укупорочного для налива газированной, не газированной воды в ПЭТ тару

Поставщик должен изготовить комплект оборудование фасовочно-укупорочного для налива газированной, не газированной воды в ПЭТ тару в количестве 1 штука

- Требования к качеству товара

Комплект оборудование для налива газированной, не газированной воды в ПЭТ тару должно обеспечивать автоматический налив питьевой газированных и негазированных воды, в ПЭТ тару вместимостью 0,5 л (с возможностью налива в бутылки объемом до 2,0 л при использовании дополнительной оснастки) и герметичную укупорку бутылок винтовыми колпачками.

Узлы оборудования, соприкасающиеся с водой, должны быть изготовлены из материалов, отвечающих следующим требованиям:

- не оказывать влияния на свойства продукта (вкус, запах и т. д.);

- не впитывать жидкости;

- иметь разрешение на применение в пищевой промышленности.

Налив должен обеспечивать равномерное наполнение бутылок жидкостью и отвечать следующим требованиям:

- отклонения (положительные и отрицательные) фактического объема жидкости должно советовать ГОСТ Р 8.579-2001

- отсутствие изменений внешнего вида, цвета, вкуса, запаха воды.

Состав комплекта оборудования фасовочно-укупорочного для налива газированной, не газированной воды:

1. Воздушная транспортерная система по компоновочной схеме:

- предназначено для переноса за горлышко готовых ПЭТ-бутылок

| Материал транспортера | Нержавеющая сталь |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 220/380В, 50Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | не более 2,2 |
| Скорость транспортировки, м/мин. | Минимальное значение не менее 3 Максимальное значение не более15 |
| Материал изготовления | Материалы, пригодные для использования в линиях оборудования пищевого производства |
| Общая длина транспортерной системы | Не менее 8 м |

2. Сатураторационная установка – 6,0 тыс. л/час

- для насыщения воды СО2

- с ресивером под углекислоту

- наличие колонны деаэрации

| Производительность техническая, л/ч | Максимальное значение не менее 6 000 |
| --- | --- |
| Массовая доля двуокиси углерода на выходе из установки, при температуре поступающей воды (5 +/- 1 0С, %) | Не менее 0,6 |
| Рабочее разряжение, МПа | -0,04, -0,06 |
| Рабочее давление: - в колонке насыщения, Мпа - в струйной насадке, Мпа не менее. | 0,35 +/-0,05 1,1 |
| Давление поступающей воды в установку, Мпа: | Минимальное значение не более 0,2 Максимальное значение не менее 0,3 |
| Температура поступающих в установку воды, 0С | 5 +/- 1 |
| Установленная мощность, кВт, | Не более 6,5 |
| Ток переменный трехфазный | 380В/50Гц |
| Материал изготовления | Материалы, пригодные для использования в линиях оборудования пищевого производства |
| Габаритные размеры (мм): |  |
| Длина | Не менее 1550, не более 1650 |
| Ширина | Не менее 1150, не более 1250 |
| Высота | Не менее 2350, не более 2450 |

3.Углекислотная станция (рампа) на 12 баллонов:

- с нагревателем для предотвращения обмерзания редуктора и магистрали;

- редуктором подачи для понижения давления с 5 МПа до 0,2 - 0,35Мпа;

- расположение баллонов вертикальное;

- обязательное закрепление на стационарной или перевозной платформе;

- возможность единичной (штучной) замены баллонов;

| Материал изготовления | Материалы, пригодные для использования в линиях оборудования пищевого производства |
| --- | --- |

4. Автомат налива для газированной и негазированной воды:

- производительность до 3 тыс.бут/час для газированных и спокойных

- принцип налива – по уровню.

- объем тары от 0,5 л до 2,0л

- возможность фасовки газированных напитков

| Количество разливочных головок | Не менее 12 |
| --- | --- |
| Рабочее давление сжатого воздуха (МПа) | Не более 0,8 |
| Расход воздуха при давлении 0,6 – 0,8 МПа (л/мин) | Не более 150 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | Не более 0,7 |
| Загрузка/выгрузка тары | автоматическая |
| Материал изготовления | Материалы, пригодные для использования в линиях оборудования пищевого производства |
| Габаритные размеры (мм): |  |
| Длина | Не менее 1150, не более 1350 |
| Ширина | Не менее 450, не более 800 |
| Высота | Не менее 2450, не более 2550 |

5.Автомат укупорочный с ориентатором пробок для укупорки бутылок с газированной и негазированной водой:

- укупоривание должно обеспечивать герметичное укупоривание бутылок с жидкостью винтовыми колпачками (образцы бутылок и колпачков предоставляются Заказчиком).

- производительность до 3 тыс.бут/час

- укупорка бутылок двух типоразмеров

- автоматическая подача и ориентация винтовой пробки

- укомплектован комплектом переналадки автомата под другой тип бутылки.

| Номинальная производительность | Не более 3000 бут/ч |
| --- | --- |
| Рабочее давление сжатого воздуха (МПа) | Не более 0,8 |
| Расход воздуха 0,6 – 0,8 МПа (м3/мин) | Не более 0,15 |
| Потребляемая мощность (кВт) | Не более 1,0 |
| Объем ПЭТ тары для укупорки, литров | От 0,5 до 2,0 |
| Загрузка/выгрузка | автоматическая |
| Материал изготовления | Материалы, пригодные для использования в линиях оборудования пищевого производства |
| Габаритные размеры (мм): |  |
| Длина | Не менее 550, не более 650 |
| Ширина | Не менее 500, не более 600 |
| Высота | Не менее 1750, не более 1850 |

6.Этикетировочный автомат для нанесения круговой полипропиленовой этикетки на бутылку цилиндрической формы:

- наличие механизма деления бутылок

- производительность до 3 тыс.бут/час.

- возможность правостороннего или левостороннего исполнения

- антикоррозийные материалы деталей аппарата

| Максимальная производительность, этикеток/час | Не менее 3000 |
| --- | --- |
| Диаметр рулона, мм | Не менее 450 |
| Количество рулонов, шт. | Не менее 1 не более 3 |
| Применяемая пленка | Полипропилен |
| Расход сжатого воздуха (6 бар), л/мин | Не более 180 |
| Установленная мощность, кВт | Не более 3,6 |
| Материал изготовления | Материалы, пригодные для использования в линиях оборудования пищевого производства |
| Габаритные размеры (мм): |  |
| Длина | Не менее 2450, не более 2550 |
| Ширина | Не менее 1350, не более 1450 |
| Высота | Не менее 1450, не более 1550 |

7.Аппарат маркировки (принтер):

- трехстрочный

- каплеструйный

-с держателем маркировочной головки, датчиком бутылок и столом установки

| Международные шрифты: | кириллица, арабский, японский, китайский, корейский и др. |
| --- | --- |
| Интерфейс | RS232 & USB |
| Цвет чернил | Черный |
| Положение печатающей головки в пространстве | произвольное |
| Скорость печати | Не менее 430 м/мин |
| Тип матриц (в зависимости от версии принтера) | От 5x5 до 25х10 |
| Память для сообщений | Стандартно не менее 1024 текстов, Опционально не менее 2048 текстов |
| Потребление электроэнергии | динамически <30 Вт |
| Материал изготовления | Материалы, пригодные для использования в линиях оборудования пищевого производства |

8.Автоматический аппарат формирования групповой упаковки ПЭТ бутылок:

- обслуживается одним оператором;

- количество бутылок в ряду: минимальное значение 1, максимальное - 4 шт.

- количество рядов: минимальное значение 1, максимальное - 3 шт.

| Номинальная производительность, упаковок /час: (0,5-2,0 л) | До 500 |
| --- | --- |
| Максимальная ширина термоусадочной пленки, мм | До 600 |
| Толщина термоусадочной пленки, мкм | Минимальное значение не менее 50 Максимальное значение не более 120 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | Не более 0,8 |
| Расход воздуха при давлении 0,5 – 0,8 МПа, л/м | Не более 150 |
| Напряжение питания | 380В, 50Гц, 3 фазы |
| Потребляемая мощность, кВт | Не более 0,7 |
| Загрузка/выгрузка | Автоматическая |
| Материал изготовления | Материалы, пригодные для использования в линиях оборудования пищевого производства |
| Габаритные размеры (мм): |  |
| Длина | Не менее 950, не более 1050 |
| Ширина | Не менее 750, не более 850 |
| Высота | Не менее 1950, не более 2050 |

9.Аппарат для создания температурного коридора для  термической усадки упаковочной пленки туннельного типа:

- промышленный вентилятор охлаждения готовой продукции;

- транспортер из металлической сетки;

| Производительность, упаковок в час | Максимальное значение не менее 500 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт | Не более 25 |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Диапазон регулировки температуры в термотоннеле, 0С | Минимальное значение не более 20 Максимальное значение не менее 220 |
| Характеристика Тэнов, шт.*кВт | 6*2 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | Не менее 4 |
| Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
| Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м2, | Максимальное значение не менее 50 |
| Длина камеры, мм | Не менее 1200 |
| Материал изготовления | Материалы, пригодные для использования в линиях оборудования пищевого производства |
| Габаритные размеры (мм): |  |
| Длина | Не менее 1750, не более 1850 |
| Ширина | Не менее 490, не более 590 |

10.Транспортерные системы по компоновочной схеме:

- материал цепи н/ж сталь

- материал несущих элементов н/ж сталь

| Ширина транспортерной цепи, мм | Минимальное значение не более 82,5 |
| --- | --- |
| Материал транспортерной цепи | Нержавеющая сталь |
| Материал несущих элементов транспортера | Нержавеющая сталь |
| Высота уровня транспортировки над полом, мм | Регулируемая, Минимальное значение не более 850, максимальное значение не менее 950 |
| Напряжение питания | 220/380В, 50Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | не более 1,0 |
| Скорость транспортировки, м/мин. | Минимальное значение не более 3 Максимальное значение не менее 15 |
| Материал изготовления | Материалы, пригодные для использования в линиях оборудования пищевого производства |
| Общая длина транспортерной системы | Не менее 12 м |

II.Прочие условия

- Гарантия на оборудование 12 месяцев.

- Состояние оборудования: новое, производства 2018г.-2019г., не бывшее в эксплуатации (употреблении), не прошедшее капитальный или иной ремонт, или реконструкцию (модернизацию).

- Оборудование Заказчиком вывозится самостоятельно со склада Поставщика.

- В общую цену изготовления оборудования должны быть включены пусконаладочные работы на территории Заказчика.

- Поставщик проводит очное обучение персонала заказчика в количестве не менее двух человек работе на поставляемом оборудовании и его обслуживанию с выдачей соответствующего удостоверения. Обучение проводится по месту нахождения Заказчика, на готовом к эксплуатации оборудовании, изготовленном в соответствии с настоящим техническим заданием для Заказчика.

- К каждой единице оборудования должен быть приложен паспорт (либо его копия) на русском языке.

- Площадь, занимаемая оборудованием, составляет не более 100 м2. Оборудование должно быть вписано по размерам и габаритам в помещения заказчика.

- Поставка товара не позднее 60 рабочих дней с момента подписания договора поставки и внесения предоплаты.

- Условия оплаты 30% предоплаты, 70% по факту изготовления оборудования.