Часть II “ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" документации об электронном аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление комплекта оборудования фасовочно-укупорочного для налива газированной, не газированной воды в ПЭТ тару

Поставщик должен изготовить комплект оборудование фасовочно-укупорочного для налива газированной, не газированной воды в ПЭТ тару в количестве 1 штука

1. Требования к качеству товара

Комплект оборудование для налива газированной, не газированной воды в ПЭТ тару должно обеспечивать автоматический налив питьевой газированных и негазированных воды, в ПЭТ тару вместимостью 0,5 л (с возможностью налива в бутылки объемом до 2,0 л при использовании дополнительной оснастки) и герметичную укупорку бутылок винтовыми колпачками.

Узлы оборудования, соприкасающиеся с водой, должны быть изготовлены из материалов, отвечающих следующим требованиям:

- не оказывать влияния на свойства продукта (вкус, запах и т. д.);

- не впитывать жидкости;

- иметь разрешение на применение в пищевой промышленности.

Налив должен обеспечивать равномерное наполнение бутылок жидкостью и отвечать следующим требованиям:

- отклонения (положительные и отрицательные) фактического объема жидкости должно советовать ГОСТ Р 8.579-2001

- отсутствие изменений внешнего вида, цвета, вкуса, запаха воды.

Состав комплекта оборудования фасовочно-укупорочного для налива газированной, не газированной воды:

Транспортеры предназначены для межоперационно- го транспортирования ПЭТ бутылок в линии розлива.

1.1.1 Воздушная транспортерная система по компоновочной схеме:

- предназначено для переноса за горлышко готовых ПЭТ-бутылок

Состав Изделия:

Система слива;

Цепь прямолинейная

Направляющие зеленые

Мотор редуктор

Лоток проволочный щит электрический

Кронштейн под ЩМП-2

Крепежный элемент

Опоры

Цепь прямолинейная

Технические характеристики:

| Производительность в зависимости от выдува ПЭТ-бутылок, шт./час | 3000 |
| --- | --- |
| Емкость бутылки, л | 0,5…2,0 |
| Диаметр шейки бутылки, мм | 25-37 |
| Диаметр перемещаемых бутылок, мм | от 60…110 |
| Вентилятор центробежный - тип - частота вращения, об/мин. - потребляемая мощность, кВт - напряжение, В - количество, шт. | ВЦ-14-46-2,0 3000 2,2 380/220 1 |
| Габаритные размеры транспортера, мм | Не менее 8 м |

1.2. Пластинчатая транспортерная система по компоновочной схеме:

| Ширина цепи, мм | 82,5 |
| --- | --- |
| Диаметр перемещаемых бутылок, мм | 60-105 |
| Высота перемещаемых бутылок, мм | 180-360 |
| Скорость цепи, м/мин. | 6-8 |
| Уровень цепи от пола, мм | 900±50 |
| Род тока питающей сети | Трехфазный переменный ток напряжением 380В, частотой 50 Гц |
| Привод механизма перемещения: - тип мотор-редуктора - частота вращения тихоходного вала, об/мин. - потребляема мощность эл.двиг., кВт - частота вращения эл.двигателя,об/мин. - количество приводов, шт | RMI 70Р 1:56 kW 0,37 71 (B14) |
|  | 14 0,37 1400 4 |
| Габаритные размеры транспортера, мм | Не менее 28 м |

Транспортная сеть должна иметь накопительную зону не менее 3 мин для обеспечения заявленной производительности.

1.3. Сатуратор автоматический СА2К (OMRON) М (три колонны, с активной деаэрацией)

- для насыщения воды СО2

| Производительность техническая, л/ч | Максимальное значение не менее 7 000 |
| --- | --- |
| Рабочее разряжение, МПа | от 0,2 до 0,4 |
| Давление напитка на входе, МПа | не менее 0,2 |
| Давление поступающей воды в установку, Мпа: | Минимальное значение не более 0,2 Максимальное значение не менее 0,3 |
| Температура поступающих в установку воды, 0С | 5 +/- 1 |
| Установленная мощность, кВт, | Не более 6,0 |
| Ток переменный трехфазный | 380В/50Гц |
| Материал изготовления | Материалы, пригодные для использования в линиях оборудования пищевого производства |
| Габаритные размеры (мм): |  |
| Длина / Ширина/ Высота | 1800/1000/2200 |

1.4.Углекислотная станция (рампа) на 12 баллонов:

- с нагревателем для предотвращения обмерзания редуктора и магистрали;

- редуктором подачи для понижения давления с 5 МПа до 0,2 - 0,35Мпа;

- расположение баллонов вертикальное;

- обязательное закрепление на стационарной или перевозной платформе;

- возможность единичной (штучной) замены баллонов;

1.5. Автомат налива для газированной и негазированной воды:

- производительность до 3 тыс.бут/час для газированных и спокойных

- принцип налива – по уровню.

- объем тары от 0,5 л до 2,0л

- возможность фасовки газированных напитков

| Производительность автомата, л/ч | до 3000 |
| --- | --- |
| - для бутылок емкостью, л | 1,5 |
| Количество головок разливных, шт. | 12 |
| Объем бутылок, л | 0,25 – 2,0 |
| Диаметр (ширина) бутылки, мм | 60 – 105 |
| Высота бутылки, мм | 180 – 350 |
| Погрешность дозирования, % | ( 1 |
| Давление продукта на входе, МПа | до 0,6 |
| Давление воздуха для системы пневмопривода, МПа | 0,5 – 0,8 |
| Расход сжатого воздуха, нм3/ч, не более | 1,8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,3 |
| Напряжение питания, В | 3х380 – 50 Гц |
| Габаритные размеры, мм - длина х ширина х высота | 1540 х 850 х 2564 |
| Масса автомата, кг | 500 |

1.6.Автомат укупорочный с ориентатором пробок для укупорки бутылок с газированной и негазированной водой:

- укупоривание должно обеспечивать герметичное укупоривание бутылок с жидкостью винтовыми колпачками (образцы бутылок и колпачков предоставляются Заказчиком).

- производительность до 3 тыс.бут/час

- укупорка бутылок двух типоразмеров

- автоматическая подача и ориентация винтовой пробки

- укомплектован комплектом переналадки автомата под другой тип бутылки.

| Производительность, шт./час | 3000 |
| --- | --- |
| Мотор-редуктор | RMI 40FL В 14 1:40 |
| - мощность эл. двигателя, кВт | 0,18 |
| - частота вращения, об/мин. | 1400 |
| - напряжение, В | 380/220 |
| Габаритные размеры, мм - длина х ширина х высота | 630х700х1632 |
| Масса, кг | 350 |

1.7.Этикетировочный автомат для нанесения круговой полипропиленовой этикетки на бутылку цилиндрической формы:

- наличие механизма деления бутылок

- производительность до 6 тыс.бут/час.

- возможность правостороннего или левостороннего исполнения

- антикоррозийные материалы деталей аппарата

| Производительность, шт./час | до 60001 |
| --- | --- |
| Отклонение от параллельности наклеивания этикетки, не более, мм | ±2,0 |
| Отклонение по длине этикетки, мм | ±5 |
| Размер этикетки, мм Длина Высота | 160÷360 40÷130 |
| Рекомендуемая пленка (полипропилен), толщина не менее, мкм прозрачная жемчужная или металлизированная покрытые с лицевой стороны лаком | 35 38 |
| Диаметр рулона пленки, не более, мм | 440 |
| Внутренний диаметр катушки, мм | 60÷90 |
| Используемый клей | «EURO MELT 357» |
| Направление движения бутылок (со стороны транспортера) | слева направо |
| Диаметр бутылки, мм | 50÷110 |
| Регулирование по высоте от плоскости дна до нижнего края этикетки, мм | 30÷150 |
| Расход клея* на 10 000 этикеток, кг | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 2000 1600 1900 |
| Масса, кг | 500 |
| Кол-во обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Параметры питающей сети : Напряжение, В Род тока Частота тока, Гц | 220/380 3-фазный 50 |

7.Аппарат маркировки (принтер):

- трехстрочный

- каплеструйный

-с держателем маркировочной головки, датчиком бутылок и столом установки

| Международные шрифты: | кириллица, арабский, японский, китайский, корейский и др. |
| --- | --- |
| Интерфейс | RS232 & USB |
| Цвет чернил | Черный |
| Положение печатающей головки в пространстве | произвольное |
| Скорость печати | До 6 м/с |
| Память для сообщений | до 128 сообщений и 200 граф. фрагментов |
| Электропитание - | 50-60 Гц., 110 В ÷ 250 В, 25 Вт |
| Материал изготовления | Корпус – нержавеющая сталь |

1.8. АВТОМАТ УПАКОВОЧНЫЙ ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ

| Производительность | упаковок/ч | до 500 |
| --- | --- | --- |
| Объём ПЭТ бутылки | л | 1,0 |
| Габаритные размеры блока упаковки: - длина х ширина х высота | мм | 270х130х300 |
| Тип упаковочной пленки - ГОСТ 25951 | - | полиэтиленовая термоусадочная |
| Толщина пленки | мкм | 60-120 |
| Ширина рулона пленки | мм | до 600 |
| Привод транспортера подводящего | - | – мотор-редуктор |
| Привод транспортера термотоннеля | - | мотор-редуктор |
| - мощность/ количество | кВт/шт. | 0,18/1 | 0,13/1 |
| Размер ленты транспортерной (термотоннель) | мм | - | 500х5000х0,9 |
| Привод рулона (группиратор) | - | мотор-редуктор |
| - мощность/ количество | кВт/шт. | 0,13/2 | 0,13/2 |
| Тип нагревательного элемента /термонож группиратора/ | - | ТЭН |
| -кол-во нагревательных элементов | шт. | 1 | 1 |
| - мощность нагревательных элементов | кВт | 0,63 | 0,4 |
| - рабочая температура | оС | от - 60 до +260 | от - 60 до +260 |
| - длина развернутая | мм | 680 | 660 |
| - длина контактного стержня в заделке | мм | 40 | 40 |
| Мощность установленная | кВт | 26,6 | 25,975 |
| Напряжение питания | В | 220/380 | 220/380 |
| Габаритные размеры упаковщика - длина х ширина х высота | мм | 1180х1510х2140 |
| Длина х ширина х высота (транспортера) | мм | 3515х685х1710 |
| Высота от пола до цепи транспортерной |  | 1000±25 |
| Длина х ширина х высота (группиратора) | мм | 1510,5х1176х2140 |
| Длина х ширина х высота (термотоннеля) | мм | 2645х670х1145 |
| Длина х ширина х высота (системы направляющих) | мм | -920 х 376 х 627 |
| Длина х ширина х высота (мех-ма разделения на потоки) | мм | -560х415х865 |

2.Прочие условия

- Гарантия на оборудование 12 месяцев.

- Состояние оборудования: новое, производства 2018г.-2019г., не бывшее в эксплуатации (употреблении), не прошедшее капитальный или иной ремонт, или реконструкцию (модернизацию).

- В общую цену изготовления оборудования должны быть включены пусконаладочные работы на территории Заказчика.

- Поставщик проводит очное обучение персонала заказчика в количестве не менее двух человек работе на поставляемом оборудовании и его обслуживанию с выдачей соответствующего удостоверения. Обучение проводится по месту нахождения Заказчика, на готовом к эксплуатации оборудовании, изготовленном в соответствии с настоящим техническим заданием для Заказчика.

- К каждой единице оборудования должен быть приложен паспорт (либо его копия) на русском языке.

- Площадь, занимаемая оборудованием, составляет не более 100 м2. Оборудование должно быть вписано по размерам и габаритам в помещения заказчика.

- Поставка товара не позднее 45 (Сорока пяти) рабочих дней с момента подписания договора.

- Условия оплаты 30% после подписания договора, 70% после уведомления Поставщика о готовности к отгрузке товара с предоставлением подтверждающих документов.